## Slide 1
Aeromodelo
Planador com propulsão elástica
SPRINT 3
Aprendizado por Projeto Integrado
3°sem
Prof: Joares L. Reis
Prof: Nilo C. Santos

## Slide 2
Equipe
André Antunes
Scrum Master
Luiz Fortes
Product Owner
Lucas Cobo
Team Member
Leonardo Gabriel
Team Member
Alvaro Vianel
Team Member
Paulo Gabriel
Team Member

## Slide 3
Sumário
  Introdução
  Cronograma
  Folha de processos
  Alterações
  Medidas finais
  Testes de voo
  Custos finais
  Próximos Passos
  Conclusão

## Slide 4
Nesta etapa, foram realizados testes e implementadas melhorias consideradas necessárias para dar continuidade ao projeto e alcançar um modelo de excelência. Assim, foi possível consolidar os materiais e as dimensões analisadas, determinando aqueles que se mostraram mais adequados para a configuração final do aeromodelo.
Introdução
Representação inicial do modelo
Representação Final

## Slide 5
Cronograma

## Slide 6
Folha de processos
A folha de processo foi criada para padronizar e organizar as etapas da construção do aeromodelo. Sua elaboração contou com a colaboração da equipe, reunindo conhecimentos para desenvolver um modelo preciso e de qualidade.
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 7
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 8
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 9
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 10
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 11
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 12
Notes: Vamos explorar os requisitos técnicos para o projeto do nosso minimodelo aéreo. [Faça uma pausa breve para que o público possa absorver a introdução.]
Primeiramente, os materiais permitidos: temos madeira, papel, plástico em várias formas, filme plástico, colas, linha, arame, tubos plásticos e elásticos. Esses materiais são escolhidos por serem leves e versáteis, essenciais para a construção eficiente do modelo. [Pausa breve para ênfase.]
É importante lembrar que não podemos usar dispositivos ajustáveis ou sistemas de comando durante o voo. Isso mantém o foco na simplicidade e na habilidade de projetar algo funcional dentro das limitações. A propulsão será feita por hélice acionada por elástico, uma técnica clássica, mas desafiadora. [Dê um sorriso para criar conexão com a plateia.]
A massa mínima do modelo, excluindo o motor elástico, deve ser de 400 gramas. Quanto às dimensões, a envergadura da asa pode chegar a 40 cm e a do estabilizador a 28 cm. Vale destacar que apenas um elástico, com massa total de até 10 gramas, é permitido por voo. [Use um tom de voz ligeiramente mais firme para ressaltar a importância dessas especificações.]
Essas restrições nos desafiam a sermos criativos e precisos em nosso design. [Conclua com um tom encorajador.]

## Slide 13
Inicialmente planejamos usar papelão ou poliestireno EPS nas asas e na empenagem, mas descartamos esses materiais por serem pesados e frágeis, inviáveis para o voo.
Alterações

## Slide 14
Alterações
Para resolver o problema, optamos por utilizar uma chapa de 5 mm de Depron (poliestireno extrudado – XPS). O XPS é um material mais unido em nível celular, fazendo com o que a chapa seja mais resistente a diversos tipos tensões e modificações!

## Slide 15
Alterações
Por fim, a última modificação de grande proporção em nosso foi adicionar winglets em nosso planador!
Fizemos isso para tentar anular o vórtice de ponta de asa que estava gerando tendências no planador

## Slide 16
Medidas Finais
  Fuselagem: 28x8cm;
  Fuselagem + Estabilizador Horizontal: 34x3cm;
  Asa + Winglets: 40x8cm;
  Estabilizador Horizontal: 16,5x6cm;
  Estabilizador Vertical: 7x6cm;
  Conjunto de Hélices: 15cm;

## Slide 17
Preparação para testes
  Condições de voo indoor;
  Requisitos do projeto;
  Inspeção visual;
  Voltas no elástico:
    20;
    30;
    40.
  Configurações:
    Sem Winglet;
    Com Winglet.
Testes de voo

## Slide 18
Custos Finais
O custo final real do projeto foi de R$ 97,00, um desvio em relação à nossa estimativa inicial otimista de R$ 54,90.
Este aumento de R$ 42,10 o de desvio foi crucial e resultou de ajustes inesperados em materiais e métodos de fabricação para garantir o desempenho e a durabilidade exigidos para o sucesso final do aeromodelo.
Madeira Balsa: Sem custos
Aeromodelo comprada para inspiração: Custo de R$60
Isopor (poliestireno expandido): Custo de R$15

## Slide 19
Custos Finais
Hélice e gancho: Custo de R$15 incluso no kit do aeromodelo
Elastico: Custo deR$ 7

## Slide 20
Próximos Passos
  Ajustes finais
  Apresentação de voo
  Relatorio tecnico

## Slide 21
A terceira Sprint marcou a consolidação do projeto com a construção e o voo bem-sucedido do modelo. Os resultados confirmaram a estabilidade e o bom desempenho aerodinâmico previstos, validando os cálculos e parâmetros definidos anteriormente. Com essa etapa concluída, o projeto avança para possíveis melhorias estruturais e de desempenho.
Conclusão

## Slide 22
Referências
Aerodynamics for Students | www.aerodynamics4students.com. Disponível em: <https://aerodynamics4students.com/>. Acesso em: 28 set. 2025.
‌
SULAVMORE. Rubber Band Powered Plane. Disponível em: <https://www.instructables.com/Rubber-Band-Powered-Plane/>.
‌
Easy Built Models - Free Flight Rubber Powered Airplanes. Disponível em: <https://easybuiltmodels.com/ff.htm>. Acesso em: 28 set. 2025.
‌
ERIKAREGINAS. Aeromodelo com propulsão elástica. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/49320045/Aeromodelo-com-propulsao-elastica>. Acesso em: 28 set. 2025.
‌
MANUAL DO MUNDO. AVIÃO movido a ELÁSTICO? Será que funciona? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=W2r38xdAji8>. Acesso em: 28 set. 2025.
‌
Material do Professor.

## Slide 23
Obrigado!